PRODUKT  INFORMATION

BPS 7150 - FARVEFJERNER

BPS 7150

- Er en stabil pastaagtig farvefjerner.

- Fæstner godt på lodrette flader.

- Opløser olie-, alkyd- og cellulosemaling.

BPS 7150

- Opløser maling der er meget gammelt.

- Opløser tykke lag maling.

- Opløser tykke lag fastbrændt koks og sod.

FREMGANGSMÅDE

Materialer

BPS 7150 kan anvendes på de fleste overflader.

Undtagelser er visse metaloverflader, f.eks. zink, aluminium, kobber og magnesium, samt læder og tekstiler.

På træ skal BPS 7150 anvendes med forsigtighed, da træets fibre kan påvirkes.

Brugsanvisning

Forbehandling

Overfladen skal forvandes ca. en time før BPS 7150 påføres. Der vandes indtil overfladen ikke længere suger vand.

I forbindelse med forvanding fjernes løstsiddende maling.

Tildæk sarte overflader og vegetation.

Afspær arbejdsområdet.

Påføring

BPS 7150 er udpræget tixotropisk, nærmest pastaagtig.

Kan påføres med tandspartel, pensel, rulle eller airless malesprøjte.

Sprøjtens slanger og pakninger skal være fremstillet af viton/teflon eller andet alkaliebestandigt materiale.

Dæk overfladen med et tykt, jævnt lag BPS 7150.

Virkningstid

Afhænger af temperatur, malingens alder, lagets tykkelse og overfladens struktur.

Virkningstiden kan variere mellem 2 og 48 timer.

Normalt overskrider virkningstiden ikke et døgn.

Ved temperaturer under 5(C forlænges virkningstiden betragteligt.

BPS 7150 virker ikke, hvis det tørrer ud.

Det aktiveres igen med en let duschning med vand eller damp.

I løbet af virkningstiden bliver overfladen først gul, senere brun.

Afspuling

Opløst maling spules af med hedtvandsrenser, 90(C, 70-150 bar.

Vandstrålens vinkel på overfladen skal altid være under 45(.

En fladstråledyse, f.eks. KEW Tornadolanse giver den mest effektive afspuling.

Spul nedefra og op.

Arbejd altid fra rengjort overflade mod malingen.

Når hele overfladen er spulet af, skylles oppefra og ned.

OBS!	På træ bør afstanden mellem dyse og overflade være mindst 20 cm.

Efterbehandling og neutralisering

Umiddelbart efter at overfladen er rengjort, bør den neutraliseres med BPS 7315.

Lad derefter overfladen tørre i 1-3 døgn og mål så pH med indikatorpapir.

Hvis fornyet neutralisering er nødvendig, forvandes overfladen igen inden BPS 7315 påføres.

OBS1	Hvis overfladen skal beskyttes mod graffiti eller males, skal pH være under 9.

Dosering

BPS 7150 anvendes koncentreret.

Forbrug

Varierer afhængig af overfladens struktur og farvelagets tykkelse.

Normalt ca. 0,3 liter/m² op til 2,0 liter/m².

Mærkning

C: Ætsende, R35.

Kodenummer

1-4 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.:

Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Brun/pasta/ammoniak.

pH i koncentrat:		14.

Massefylde:			1.25 kg/liter.

Kogepunkt:			>100(C.

Flammepunkt:		Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur: Kendes ikke.

Smeltepunkt:		(15(C.

Damptryk (20(C):		Ukendt.

Opløselighed i vand:	100%.

Emballage:			25 liters Minifad.

Måling af pH

pH måles med universalindikator.

Fugt overfladen grundigt.

Læg et stykke indikatorpapir på og sammenlign den fremkomne farve med farveskalaen på pakken.

Efter afsluttet neutralisering skal pH være under 9.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods - skal følge transporten.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  SKOVVEJ 28  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630