½

PRODUKT  INFORMATION

BPS 7712 – Imprægnering af mineralske

facadematerialer og betonoverflader

Vandbaseret silan / siloxanløsning for imprægnering af af mineralske facadematerialer og beton.

Hindrer effektivt intrængning af vand i overfladen. 10 års levetid.

BPS 7712 er vandafvisende, man får små perler på overfladen. Hindrer effektivt vandintrængen.

BPS 7712 er mer eller mindre usynlig på over fladen. UV-resistent og beskytter facaden mod påvirkning af luftforurening.

BPS 7712 er diffusionsåben d.v.s., at vandet ikke kan trænge ind, men overfladen kan ¨ånde¨og slippe fugt ud.

En facade som er imprægneret med BPS 7712, kan efterfølgende antigraffitibehandles med AGS 3502

Sådan gør du :

Sørg for at overfladen som skal imprægneres er fri for smuds, trafikfilm o.s.v.. Påfør BPS 7712 med lavtrykssprøjte, rulle eller en blød pensel. For et opnå den bedste effekt skal overfladen være hel tør.

Skal pålægges af 2 omgange lige efter hinanden.

Dosering

Anvendes koncentreret

Forbrug

Ca. 0,2-0,5 liter pr.m2, helt afhængig af overfladen.

Tekniske data								Personlige værnemidler

Svag hvidagtig væske med svag lugt.					Anvend heldragt, hansker

Leveres i 10 eller 25 liters emballage					og sikkerhedsbriller.

Densitet 0,99 kg/liter

ph ca. 6									Mærkning

Flammepunkt >1000C							BPS 7712 er ikke mærkningspligtig

Indeholder Silan/siloxanløsning						og er ikke skadelig for helbredet og miljøet.

Opbevaring									Er ikke farlig gods ved transport.

Skal opbevares frostfrit

Holdbarhed.

12 måneder i uåbnet emballage.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL DRY ICE APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746   (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746