½

PRODUKT  INFORMATION

BPS 7750 - PERMACOAT

Imprægnering - inden- og udendørs

BPS 7750

- Anvendes til imprægnering - såvel inden- som uden-dørs - af de fleste porøse overflader, både gulve og vægge.

- Hindrer vand, olie, snavs, o.s.v. i at trænge ind i overfladen.

BPS 7750

- Letter rengøring af olie og snavs m.m.

- Når en væg samtidig skal beskyttes mod graffiti påføres to lag graffitiværn, f.eks. AGS 3502 ovenpå to lag BPS 7750.

- Diffusionsåben. Overfladen kan ånde.

FREMGANGSMÅDE

Materialer

BPS 7750 anvendes som vand-, olie- og smudsafvisende imprægnering på de fleste overflader, f.eks. på beton,  tegl, granit og andre natursten.

BPS 7750 letter rengøringen af olie, snavs, graffiti, sennep, ketchup, rødvin, kaffe, te, tyggegummi, stearin o.s.v.

Brugsanvisning

Forberedelse

Rengør først overfladen grundigt for trafiksnavs, voks, olie, farverester og andre partikler.

Skyl grundigt af med vand.

Lad overfladen tørre inden BPS 7750 påføres.

Påføring

Påfør BPS 7750 med lavtrykssprøjte (RK SPRØJTE).

Påfør to lag. Første lag skal være "håndtørt" inden andet lag påføres. Man kan -afhængig af vejrliget - gå på gulvet ca. 4 timer efter behandlingens påbegyndelse.

OBS! Beton skal hærde 4 - 6 uger før imprægneringen.

Rengøring og vedligeholdelse

Når BPS 7750 anvendes til imprægnering af gulve belagt med natursten foretages rengøring og vedligeholdelse som anført på bagsiden af dette ark.

Når BPS 7750 anvendes til imprægnering af vægge, er det nødvendigt, for også at beskytte effektivt mod graffiti, at der påføres to lag graffitiværn, AGS 3502 EKSTRA STÆRK eller AGS 3502 TIXO.

Når graffiti fjernes fra en sådan beskyttet overflade, anvendes 90º C varmt vand og ca. 100 bar.

Når graffitien er spulet af, beskyttes overfladen igen med

Dosering

Anvendes koncentreret ved første påføring.

Forbrug

0,1 - 0,5 liter/m² afhængig af overfladens beskaffenhed, porøsitet og alder.

Kodenummer

0-1 (1993)

00-1 (1993) for 10% opløsning

Udseende

Transparent, mere eller mindre synlig på overfladen.

Giver en vandafvisende overflade, som er diffusionsåben.

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Handsker.

- Påføring med sprøjte: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Svagt gul/tyndtflyden-de/meget svag, som uparfumeret rengøringsmiddel.

Massefylde:			1.02 kg/liter.

Emballage:			5 og 25 liters plastdunk.

Holdbarhed og opbevaring

12 måneder i uåbnet originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

10% BPS 7750 og to lag graffitiværn.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746   (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746