PRODUKT  INFORMATION

TCS 25 - UNIVERSAL RENGØRINGSMIDDEL

TCS 25

Et meget skånsomt rengøringsmiddel til alle typer af rengøring.

Anvendes også efter sod og brandskader.

Anvendes til rengøring af genstande, der skal males eller facader, der skal beskyttes mod graffiti

Også anvendelig til vægge og træ.

TCS 25

Er biologisk nedbrydelig.

Brug af varmt vand øger effekten.

Meget skånsom for de fleste overflader.

Kan fortyndes som forbrugeren ønsker det.

Fungerer perfekt med imprægnering BPS 7750

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

Påføres med moppe eller klud, og brug så lidt vand som muligt.

Kan også blandes direkte i gulvvasker.

Sørg for god efterfølgende opsugning af vand.

Dosering

Let snavs og daglig rengøring af gulve

og gangarealer									1: 20-30

Meget let snavs og rengøring					1: 30-50

Svær snavs, f.eks. vinter, efterår:				1: 10

Mærkning

ALTox a/s har den 28. januar 2000 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Som en service overfor brugerne er der udarbejdet en leverandørbrugsanvisning, selv om det ikke er et krav for dette produkt efter Direktoratet for Arbejdstilsynets regler.

Kodenummer

00-3 (1993).

Personlige værnemidler

- Sikkerhedshandsker bør anvendes ved

langvarig kontakt med produktet.

- Stænk i øjne: Skyld straks med rigeligt vand.

- Ved smerte kontakt egen læge.

- Fortæring: Drik 1-2 glas vand eller mælk.

Ved ubehag søg straks læge.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Klar gulbrun/væske/svag.

pH i koncentrat:		13.

pH i opløsning:			ca. 13.

Massefylde:				1,07 kg/liter.

Kogepunkt:				>100(C.

Flammepunkt:			Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur: Kendes ikke.

Smeltepunkt:			÷5(C.

Damptryk (20(C):		Ukendt.

Opløselighed i vand:	100%.

Emballage:				5 & 25 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 48 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendigt.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL DRY ICE APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746   (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746