PRODUKT  INFORMATION

AGS 25 - TECTYLFJERNER

AGS 25

- Anvendes til at fjerne graffiti udført med tectyl.

- Anvendes til at fjerne skygger på porøse overflader.

AGS 25

- Anvendes på porøse overflader, hvor lang kontakttid er nødvendig.

- Anvendes sammen med AGS 2+ til at opløse vanskelig graffiti, f.eks. motorsprayfarve.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

AGS 25 anvendes ufortyndet.

Porøse overflader:

Anvendes til at fjerne restskygger.

Påfør AGS 25. Lad det virke i ca. 30 minutter.

Virkningstiden afhænger af vejrlig og temperatur.

Spul af med hedtvandsrenser, 70( - 90(C, 70 - 150 bar.

Vanskelig graffiti på porøs overflade:

F.eks. motorsprayfarve, som hærder i ca. 48 timer.

Påfør AGS 25 først og direkte ovenpå dette lægges

AGS 2+.

Hvis et højalkalisk produkt, f.eks. AGS 62, har været anvendt først, er mulighederne for et godt resultat væsentlig dårligere.

Ønsker man alligevel at forsøge skal pH på overfladen først bringes under 9. Dette kan f.eks. gøres med BPS 7315.

Forbrug

Ca. 0,5liter/m².

Mærkning

ALTox har 19.12.96 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificerings-bekendtgørelse.

Kodenummer: 00-3 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Handsker.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:			Klar/væske/svag.

pH i koncentrat:			9.

Massefylde:				1.0 kg/liter.

Kogepunkt:				>195(C.

Flammepunkt:			100(C.

Selvantændelsestemperatur:	Kendes ikke.

Smeltepunkt:			(2(C.

Damptryk (20(C):			Kendes ikke.

Opløselighed i vand:		100%.

Emballage:				10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630