PRODUKT  INFORMATION

AGS 521 GRAFFITI- & FARVEFJERNER

AGS 521

- Anvendes til at fjerne graffiti og maling på glatte, ikke-porøse, overflader.

- Anvendes på industrimalede overflader, f.eks. bus-ser, togvogne, containere og lign (ikke PVC).

AGS 521

- Kan anvendes på vejskilte, hvis graffitien ikke er ældre end 3 dage.

- Kan anvendes sammen med AGS 10 til at fjerne vanskelige restskygger.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

AGS 521 anvendes koncentreret.

Malede overflader:

Tag AGS 521 på en ren klud, køkkenrulle eller anvend en WETTASK spand med tekstilpapir.

Fordel AGS 521 over graffitien.

Når malingen er opløst, tørres den af med en ren del af kluden.

Fjern evt. rester af AGS 521 og skyl området med vand.

Gentag behandlingen, hvis der er skygger.

Opstår der behov for at standse opløsningsprocessen, påføres blot vand på AGS 521.

Vejskilte:

Hvis graffitien er ny (ikke mere end 3 dage gammel) og ikke kræver lang virkningstid, fjernes den på samme må-de som angivet under ”Malede overflader”.

Skyl omhyggeligt med vand.

Forbrug

0,3 – 1,0 liter/m².

Mærkning

ALTox a/s har den 2. april 2001 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres  efter Miljøministeriets klassifice-ringsbekendtgørelse.

Kodenummer

Personlige værnemidler

Påføring med pensel, rulle og lign.: Gasfiltermaske og handsker.

Tekniske data

Farve/form/lugt:	Gullig/væske/svag.

pH i koncentrat:	Kan ikke måles.

Massefylde:		1,050 kg/liter.

Kogepunkt:		N/A.

Flammepunkt:	>75(C.

Selvantændelsestemperatur: N/A.

Smeltepunkt:	(10(C.

Damptryk (20(C):	Ukendt.

Opløselighed i vand: Ca. 30%.

Emballage:		10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

2-3 (1993).

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630