PRODUKT  INFORMATION

AGS 3502 - GRAFFITIVÆRN - TIXO

AGS 3502-TIXO

- Er en vandbaseret, vejrbestandig,  langtidsbeskyt-telse, der kan anvendes på de fleste overflader.

- Er tiksotrop (flydende ved omrøring - geléagtig ved henstand) og anvendes på glatte ikke-porøse overflader samt på højporøse overflader, f.eks. pudsede overflader, ubehandlet træ, sandsten, letbeton og andre stærkt sugende overflader.

- Spray-, pensel- eller rullepåført graffiti kan ikke trænge igennem AGS 3502-TIXO, der desuden har

AGS 3502-TIXO

ekstra god modstandskraft mod tusch og mekanisk påvirkning.

- Rigtigt påført beskytter det mod graffiti i ca. 5 år.

- Beskytter den behandlede overflade mod luftforurening, frost og fugt i mindst 5 år.

- Er diffusionsåben og tillader overfladen at ånde.

- Er en såkaldt "offerbeskyttelse", hvilket betyder, at den efter graffitisanering skal påføres på ny.

FREMGANGSMÅDE

Forberedelse

Overfladen skal først rengøres for alle forureninger, graffiti, trafiksnavs, o.s.v.

Vinduer afskærmes.

Ved beskyttelse af facader på nyopført teglstensbyggeri, pudsede overflader og byggeri, hvor fugerne er renoverede, bør overfladen neutraliseres inden

AGS 3502-TIXO påføres.

pH skal være under 9 (måles med universal indikator-papir).

Til neutraliseringen anvendes f.eks. BPS 7315.

Skyl med rigelige mængder vand for at fjerne alle kemikalierester.

Den ideelle ydertemperatur for påføring er 10°- 35°C. Den nedre grænse er 8°C.

Den relative fugtighed må ikke overstige 95%.

Beskyttelse udendørs

AGS 3502-TIXO omrøres grundigt før anvendelsen.

Påføres med lavtrykssprøjte, pensel eller rulle.

Der påføres to lag.

Første lag skal tørre 2-4 timer før andet lag påføres.

AGS 3502-TIXO kan påføres en overflade, der ikke er gennemtør, men kun "håndtør". Det vil sige, at der ikke må være vanddråber på håndfladen, når denne fjernes efter at have været trykket mod overfladen.

Beskyttelse indendørs

På malede overflader påføres AGS 3502-TIXO bedst med en vinduesvasker, men kan også påføres med pensel eller rulle kombineret med vinduesvasker.

Der påføres to lag.

Graffitisanering udendørs

Metode 1: Normal overflade:

Spul farven af med hedtvandsrenser, 90°C, 90 - 150 bar.

Vær opmærksom på varmetabet i højtryksslangen ved lave ydertemperaturer.

I vanskelige tilfælde anvendes AGS graffitifjernere.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag

AGS 3502-TIXO.

Metode 2: Sart overflade:

Lad 90° - 95°C varmt vand ved lavtryk løbe ned over graffitien.

Efterhånden som graffitien skylles af, følger vandstrålen  med nedad.

Hvis denne metode ikke virker, påføres AGS 221, 521eller 560 på graffitien.

Lad det virke et par minutter.

Spul derefter med hedtvandsrenser, 90°C, 50 - 80 bar.

Metoden er især velegnet, når overfladen er sprød.

Små graffitiområder, f.eks. tags kan fjernes med AGS 521 eller 560 på en klud, hvor man så tørrer efter med vand.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag

AGS 3502-TIXO.

Graffitisanering indendørs

Malede overflader:

Fugt overfladen med varmt vand - over 60°C - og tør graffitien af med en klud.

Hvis denne metode ikke virker, påføres AGS 221, 521 eller 560 med en klud på graffitien.

Dette udføres med forsigtighed, således at den malede overflade ikke berøres.

Derefter tørres efter med vand.

Hvis der er meget graffiti spules med hedtvandsrenser monteret med mini-scrub og vådsuger.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag

AGS 3502-TIXO.

Porøse overflader:

Hedtvandsrenser monteret med mini-scrub og vådsuger.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag

AGS 3502-TIXO.

Genbeskyttelse af overfladen

Når graffiti fjernes fra en beskyttet overflade, fjerner man i de fleste tilfælde også beskyttelsen.

Genbeskyttelse udføres med min. to lag AGS 3502-TIXO.

Dosering

Anvendes koncentreret.

Forbrug

Forbruget varierer afhængig af overfladens egenskaber, porøsitet, kapilaritet, jævn eller ujævn.

Beton, tegl og lign.: 0,10 - 0,15 liter/m² pr. lag.

På sandsten, letbeton, puds, ubehandlet træ og andre stærkt sugende overflader: 0,15 - 0,20 liter/m² pr. lag.

Det er vigtigt, at man ikke anvender mindre end 0,15 liter/m² pr. lag, da imprægneringen ellers vil være for tynd til at modstå de mere aggressive spraymalinger.

Tørretid

Den beskyttede overflade er vandafvisende efter ca. 2 timer.

Tør efter ca. 4 timer og gennemhærdet efter ca. 72 timer.

Mærkning

ALTox a/s har den 16. maj 1997 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Som en service overfor brugerne er der udarbejdet en leverandørbrugsanvisning, selv om det ikke er et krav for dette materiale efter Direktoratet for Arbejdstilsynets regler.

Kodenummer

00-3 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle eller vinduesvasker: Handsker.

- Påføring med sprøjte:

Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Fjernelse af graffiti med hedtvandsrenser: Vandtæt dragt, handsker, øjenværn.

Halvmaske med partikelfilter (min. P2) anbefales.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Hvidlig/tiksotrop/svag.

pH i koncentrat:		Ca. 8.

Massefylde:			0,99 kg/liter.

Kogepunkt:			100(C.

Flammepunkt:		Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur: Kendes ikke.

Smeltepunkt:		82°C.

Damptryk (20(C):		Kendes ikke.

Opløselighed i vand:	100%.

Tørstofindhold:		10,5%

Emballage:			10 liters plastdunke.

Egenskaber

Transparent, mere eller mindre mærkbar, afhængig af overfladen.

UV-resistent.

Beskytter mod graffiti, forurening, frost og fugt.

OBS!	Nogle materialer kan få en lidt mørkere nuance eller øget glans.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 12 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630