PRODUKT  INFORMATION

AGS 3506 - GRAFFITIVÆRN, BETONGRÅ

( KAN LEVERES I DEN RAL FARVE DER ØNSKES )

AGS 3506

- Er et pigmenteret, vandbaseret, vejrbestandigt, langtidsvirkende produkt, der er fremstillet til beskyttelse af porøse overflader.

- På grund af sin meget gode modstandskraft mod alle typer af p.t. forekommende graffiti er AGS 3506 meget anvendelig  på overflader, der ofte udsættes for graffiti.

- Spray-, pensel- eller rullepåført graffiti kan ikke trænge igennem AGS 3506, der desuden har

AGS 3506

ekstra god modstandskraft mod tusch.

- Dækker effektivt "restskygger" efter graffitisanering.

- Rigtigt påført beskytter det mod graffiti i ca. 5 år.

- Beskytter den behandlede overflade mod luftforurening, frost og fugt i mindst 5 år.

- Er diffusionsåben og tillader overfladen at ånde.

- Er en såkaldt "offerbeskyttelse", hvilket betyder, at den efter graffitisanering skal påføres på ny.

FREMGANGSMÅDE

Forberedelse

Overfladen skal først rengøres for alle forureninger, graffiti, trafiksnavs, o.s.v.

Vinduer afskærmes.

Ved beskyttelse af nyopført byggeri bør overfladen neutraliseres inden AGS 3506 påføres.

pH skal være under 9 (måles med universal indikator-papir).

Til neutraliseringen anvendes f.eks. BPS 7315.

Skyl med rigelige mængder vand for at fjerne alle kemikalierester.

Den ideelle ydertemperatur for påføring er 10°- 35°C. Den nedre grænse er 8°C.

Den relative fugtighed må ikke overstige 95%.

Beskyttelse

AGS 3506 omrøres grundigt før anvendelsen.

Påføres med lavtrykssprøjte, pensel eller rulle.

Der påføres to lag.

Første lag skal tørre 2-4 timer før andet lag påføres.

AGS 3506 kan påføres en overflade, der ikke er gennemtør, men kun "håndtør". Det vil sige, at der ikke må være vanddråber på håndfladen, når denne fjernes efter at have været trykket mod overfladen.

Graffitisanering

Metode 1: Normal overflade:

Spul farven af med hedtvandsrenser, 90°C, 90 - 150 bar.

Vær opmærksom på varmetabet i højtryksslangen ved lave ydertemperaturer.

I vanskelige tilfælde anvendes AGS graffitifjernere.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag

AGS 3506.

Metode 2: Sart overflade:

Lad 90° - 95°C varmt vand ved lavtryk løbe ned over graffitien.

Efterhånden som graffitien skylles af, følger vandstrålen  med nedad.

Hvis denne metode ikke virker, påføres AGS 221, 521 eller 560 på graffitien.

Lad det virke et par minutter.

Spul derefter med hedtvandsrenser, 90°C, 50 - 80 bar.

Metoden er især velegnet, når overfladen er sprød.

Små graffitiområder, f.eks. tags kan fjernes med AGS 521 eller 560 på en klud, hvor man så tørrer efter med vand.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag

AGS 3506.

Tørisblæsning er særdeles anvendelig til afrensning.

Genbeskyttelse af overfladen

Når graffiti fjernes fra en beskyttet overflade, fjerner man i de fleste tilfælde også beskyttelsen.

Genbeskyttelse udføres med min. to lag AGS 3506.

Dosering

Anvendes koncentreret.

Forbrug

Forbruget varierer afhængig af overfladens egenskaber, porøsitet, kapilaritet, jævn eller ujævn.

Beton, letbeton, puds, sandsten og lign.: 0,10 - 0,15 liter/m² pr. lag.

På stærkt sugende overflader anbefales det at anvende AGS 3502-TIXO som første lag.

Derefter påføres to lag AGS 3506.

Det er vigtigt, at man ikke anvender mindre end 0,10 liter/m² pr. lag, da imprægneringen ellers vil være for tynd til at modstå de mere aggressive spraymalinger.

Tørretid

Den beskyttede overflade er vandafvisende efter ca. 2 timer.

Tør efter ca. 4 timer og gennemhærdet efter ca. 72 timer.

Mærkning

ALTox a/s har den 25. november 1996 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Krav om arbejdspladsbrugsanvisning iht. Arbejdstil-synets bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler.

Kodenummer

00-3 (1993).

PR-nr. 1027687

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle eller vinduesvasker: Handsker.

- Påføring med sprøjte:

Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Fjernelse af graffiti med hedtvandsrenser: Vandtæt dragt, handsker, øjenværn.

Halvmaske med partikelfilter (min. P2) anbefales.

Tekniske data

Farve/form/lugt:			Grå/væske/svag.

pH i koncentrat:			Ca. 8.

Massefylde:				Ca. 1,00 kg/liter.

Kogepunkt:				Ca. 100(C.

Flammepunkt:			Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur:	Kendes ikke.

Smeltepunkt:			82°C.

Damptryk (20(C):			Kendes ikke.

Opløselighed i vand:		100%.

Tørstofindhold:			16,5%

Emballage:				10 liters plastdunke.

Egenskaber

Mere eller mindre mærkbar, afhængig af overfladen.

UV-resistent.

Beskytter mod graffiti, forurening, frost og fugt.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 12 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746