PRODUKT  INFORMATION

AGS TUTOPROM – PERMANENT GRAFFITIVÆRN

1-komponent permanent antigraffiti system indeholdende silikone/ organisk kvælstofforbindelse. Stopper effektivt tusch og spray-graffiti  mod at trænge ind i overfladen. Øger samtidig levetiden på underliggende farve og har en lang levetid.

AGS TutoProm er et utroligt effektivt 1-komponents permanent anti-graffiti bestående af silikone/kvælstofforbindelse, hvilket giver en særdeles god vedhæftning til overfladen. AGS TutoProm er modstandsdygtig selv over for de mest vanskelige farver som anilinfarver, som har vist sig at være utrolig svære at fjerne.

AGS Tutoprom giver også matte overflader en frisk og blank ydre.

AGS TutoProm kan påføres på de fleste hårde overflader  ( ikke sugende ) som f.eks. lakerede plader, busser, tog, billetautomater, postkasser, aluminium, galvaniseret plader, plast og meget anvendeligt til vejskilte.

SÅDAN HER GØR DU :

Rengør først nøje overfladen, både for graffiti og andre forureninger som trafiksmuds, voks, farverester, olie, og lign.

Overflader der ikke skal behandles bør dækkes til. Påfør AGS TutoProm med pensel, klud eller lign.

Påføres i meget tyndt lag  ( ca. 2-3 my )  Tør efter 1-2 timer. For fuld modstandskraft mod graffiti kræves ca. 7 døgns hærdning, men AGS Tutoprom tåler graffiti efter 1 døgn. Ved påføring skal temperaturen ligge på ca. +5 – +300C. Luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.

OBS ! VED PÅFØRELSE I FOR TYKKE LAG ER DER RISIKO FOR KRAGELERING

Fjernelse af graffiti på AGS TutoProm

Anvend et mildt produkt til fjernelse af opstået graffiti. Anvend f.eks. AGS 560 eller AGS 221 til afrensning af graffitien.

På mindre områder kan klude anvendes og efterskylles med vand. På større områder anvendes højtryk ca. 50-100 bar og varmt vand. Arbejd altid nedefra og op. På svære områder med graffiti kan også AGS 5SR anvendes med stor forsigtighed.

Dosering

Anvendes koncentreret.

Forbrug

På hårde ikke sugende overflader rækker 1 liter AGS TutoProm til ca. 60-80 m2

På matte lidt mere sugende overflade rækker 1 liter AGS TutoProm til ca. 40-50 m2

Teknisk data										Personlige værnemidler

Ufarvet væske										Normalt ikke nødvendigt ved påføring

Leveres i 1 & 5 liters stålemballage							med pensel ,rulle, svamp o.l. Ammoniaklignende lugt									Ved sprøjtning Anvend luftforsynet

Flammepunkt  70 C										helmaske.

Indeholdende 3- ( trietoxisilyl )-1-propanamin						Ved risiko for kontakt med skal der

handsker type 4H samt

Opbevaring										dragter.

I veltillukket originalbeholder, tørt og køligt og i et godt					Ved tvivl se sikkerhedsdatablad

ventileret rum. Åbne beholdere kan afgive ammoniakdampe				Mærkning

Opbevare utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra 					Ætsende

Levnedsmidler, lægemidler o.l.								Brandfarligt

Farlig ved fortæring

Holdbarhed										Farligt gods

Ca. 12 måneder i uåbnet emballage								Farlig gods ifølge ADR

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746