PRODUKT  INFORMATION

BPS 7315 - NEUTRALISERINGSVÆSKE

BPS 7315

- Anvendes til at neutralisere en overflade, der skal beskyttes mod graffiti eller males.

BPS 7315

- Anvendes til at neutralisere en overflade, der er renset med et højalkalisk produkt.

- Anvendes sædvanligvis kun udendørs.

FREMGANGSMÅDE

Materialer

BPS 7315 anvendes på følgende overflader:

- Puds,

- Kalksandsten,

- Marmor,

- Beton,

- Tegl.

Brugsanvisning

BPS 7315 fortyndes med vand i forholdet 1:10 og påføres med pensel eller rulle.

Kan også påføres med højtryksrenser, der er udstyret med doseringsanlæg. Her anvendes lavtryk.

Overfladen neutraliseres til pH er under 9.

Mål pH med indikatorpapir.

Efter neutraliseringen skylles grundig med vand for at fjerne alle kemikalierester.

Forbrug

Normalt: 0,2 - 0,3 liter/m².

Mærkning

Xi: Lokalirriterende, R36/38.

Kodenummer

00-3 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Handsker.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Klar/væske/sur.

pH i koncentrat:		Ca. 1,0.

Massefylde:			1.03 kg/liter.

Kogepunkt:			>100(C.

Flammepunkt:		Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur: Kendes ikke.

Smeltepunkt:		(5(C.

Damptryk (20(C):		Ukendt.

Opløselighed i vand:	100%

Emballage:			10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  SKOVVEJ 28  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630