PRODUKT  INFORMATION

TCS 14 - KRAFTIG ALKALISK RENGØRINGSMIDDEL

TCS 14

- Meget effektiv og alsidig alkalisk rengøringsmiddel.

- Er meget effektiv til rengøring af facader.

- Opløser hurtigt fedt, sod og olie.

TCS 14

- Opløser også fastbrændt sod og fedt, f.eks. ved brandsanering.

- Fjerner effektivt harpiks fra høvl- og savklinger.

- Angriber tekstiler, læder og bløde metaller, f.eks. aluminium.

FREMGANGSMÅDE

Anvendelse

TCS 14 er velegnet til rengøring af entreprenørmaskiner, værkstedsgulve, rensningsanlæg og lign.

TCS 14 er særdeles velegnet til rengøring af skibsskrog under vandlinien.

Kan anvendes til træ, plast og stål.

Brugsanvisning

Påfør TCS 14 med pensel, børste, rulle eller lavtrykssprøjte.

Lad det virke i 10-15 minutter.

Skyl af med hedtvandsrenser, 40°- 90(C, 70 - 150 bar, eller bearbejd med børste og varmt vand (max. 90°C).

Om fornødent gentages behandlingen.

Hvis den rengjorte overflade skal beskyttes mod graffiti umiddelbart efter rengøringen med TCS 14, skal overfladen neutraliseres, da pH højest må være 9 (måles med universal indikatorpapir).

Til neutralisering anvendes f.eks. BPS 7315.

Dosering

Rengøring af skibsskrog:	1:0-5

Savklinger, høvljern(bad):	1:5-10

Grove forureninger:		1:5-10

Lette forureninger:		1:10-30 dele vand.

Mærkning

C: Ætsende, R35.

Kodenummer

0-4 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Ansigtsskærm, handsker, hætte, beskyttelsesdragt.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Svag gulbrun/væske/aminagtig.

pH i koncentrat:		14.

Massefylde:				1,175 kg/liter.

Kogepunkt:				>100(C.

Flammepunkt:			Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur: Kendes ikke.

Smeltepunkt:			÷15(C.

Damptryk (20(C):		Ukendt.

Opløselighed i vand:	100%.

Emballage:				10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods skal følge transporten.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  SKOVVEJ 28  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630