PRODUKT  INFORMATION

TCS 22 - ALKALISK AFFEDTNINGSMIDDEL

TCS 22

- Et meget skånsomt rengøringsmiddel til alle typer køretøjer og maskiner.

- Anvendes til rengøring af industrimaskiner, motorer, værkstedsgulve og lign.

- Anvendes til rengøring af genstande, der skal males eller facader, der skal beskyttes mod graffiti.

TCS 22

- Opløser effektivt vejsalt, trafikfilm og insekter på forruden.

- Meget velegnet til biler, der skal vaskes flere gange om dagen, da TCS 22 er skånsom mod lakken.

- Må ikke anvendes på ubehandlet aluminium.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

Påføres hurtigst med skumlanse på højtryksrenser, men børste eller svamp kan også anvendes.

Lad TCS 22 virke i 2 -10 minutter afhængig af, hvor snavset genstanden er.

Skyl grundigt med vand.

Dosering

(	Meget let snavs, f.eks. personbiler og

automatvask:									1:50-100

(	Let snavs, f.eks. busser og genstande,

der affedtes før maling eller

imprægnering mod graffiti:					1:20-50

(	Normalt snavs, f.eks. lastbiler:				1:10-20

(	Svær snavs, f.eks. dieselmotorer:			1:2-5

Mærkning

ALTox a/s har den 28. januar 2000 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Som en service overfor brugerne er der udarbejdet en leverandørbrugsanvisning, selv om det ikke er et krav for dette produkt efter Direktoratet for Arbejdstilsynets regler.

Kodenummer

00-3 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.:

Handsker.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Klar gulbrun/væske/svag.

pH i koncentrat:		13.

pH i opløsning:			11,5.

Massefylde:				1,070 kg/liter.

Kogepunkt:				>100(C.

Flammepunkt:			Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur: Kendes ikke.

Smeltepunkt:			÷5(C.

Damptryk (20(C):		Ukendt.

Opløselighed i vand:	100%.

Emballage:				25 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendigt.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  SKOVVEJ 28  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630