PRODUKT  INFORMATION

AGS 2+ - GRAFFITI- & FARVEFJERNER

AGS 2+

- Anvendes til at fjerne graffiti og maling på porøse overflader, f.eks. teglsten, beton, granit, porfyr, dolomit, behandlet marmor, kalksten og skiffer.

AGS 2+

- AGS 2+ opløser graffiti hurtigt og effektivt selv ved temperaturer ned til ca. 5(C - også i fugtigt vejr.

- Kan også anvendes på ikke-porøse overflader, f.eks. metal, behandlet træ, glaserede teglsten og de fleste typer plast, dog ikke PVC.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

AGS 2+ anvendes ufortyndet.

Påføres med pensel, børste, rulle eller sprøjte.

Lad det virke til malingen er opløst, 20 minutter til 4 timer.

På en kold og fugtig overflade kan der forvarmes med højtryksrens, hvor ved virkningstiden forkortes, og effektiviteten forøges.

Undersøg med børste eller pensel om farven er opløst. Først når opløst farve følger med, bør man spule af.

Spul opløst farve af med hedtvandsrenser, 90(C, 150 bar, ca. 20 liter/min. Dysens spredning, 15( - 25(.

OBS!	På metal kan effekten forringes, hvis der anvendes alt for højt tryk. Her kan skylning og bearbejdning med svamp eller klud give bedre resultat end højtryksrensning.

Forbrug

0,5 - 1,0 liter/m².

Mærkning

Xi: Lokalirriterende, R36/38.

Kodenummer

3-4 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Gasfiltermaske, øjenværn, handsker, hætte, beskyttelsesdragt.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:	Svag gulbrun/geléagtig/svag amin.

pH i koncentrat:	Kan ikke måles.

Massefylde:		1.080 kg/liter.

Kogepunkt:		>180(C.

Flammepunkt:	>100(C.

Selvantændelsestemperatur: Ukendt.

Smeltepunkt:	(20(C.

Damptryk (20(C):	Ukendt.

Opløselighed i vand: 40%.

Emballage:		10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630